## Slide 1: Отопление многоквартирного дома

## Slide 2: Отопление многоквартирного дома
СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"
СП 51.13330.2011 "Защита от шума"
СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"
СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология”
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Нормативная база

## Slide 3: Отопление многоквартирного дома
- Индивидуальное отопление (при котором своя котельная обслуживает один дом или жилой комплекс).
- Поквартирная система отопления (при которой газовый котёл устанавливается в кухне или отдельном помещении).
Виды систем отопления многоквартирных домов
- Центральное отопление

## Slide 4: Отопление многоквартирного дома
Устройство центрального отопления многоквартирного дома

## Slide 5: Отопление многоквартирного дома
- Однотрубная (с замыкающим участком)
- Однотрубная (без замыкающего участка)
Схемы разводки систем отопления в многоквартирных домах
- Двухтрубная
- Лучевая

## Slide 6: Отопление многоквартирного дома
Схемы однотрубной системы отопления:
а) Без замыкающего участка
б) С замыкающим участком
а)
б)

## Slide 7: Отопление многоквартирного дома
Схема двухтрубной системы отопления
Подающая и обратная магистрали в ней разделены, поэтому теплоноситель на входах во все квартиры и радиаторы имеет почти одинаковую температуру, замена радиаторов на иной тип и даже объём не оказывает существенного влияния на работу других приборов. На батареи можно устанавливать приборы регулирования, в том числе автоматические.

## Slide 8: Отопление многоквартирного дома
Схема лучевой системы отопления

## Slide 9: Отопление многоквартирного дома
Преимущества систем отопления
Однотрубная система отопления.
Ее конструкция отличается простотой, а, значит, надежностью и дешевизной. Но все же она не слишком востребована. Дело в том, что, попадая в систему отопления дома, теплоноситель должен пройти через все радиаторы отопления, прежде чем попадет в обратный трубопровод. Нагревая поочередно все радиаторы, теплоноситель теряет температуру. В результате, добираясь до последнего пользователя, вода имеет сравнительно невысокую температуру, из-за чего в последнем помещении она может значительно отличаться от температуры в том, в которое приходит вначале.
Двухтрубная система отопления.
Лишена тех недостатков, которые присущи однотрубной системе отопления. Горячая вода, пройдя через радиатор отопления, попадает не в трубу, ведущую к следующему радиатору, а сразу в обратку. Оттуда сразу отправляется назад, на тепловую станцию, где будет нагрета до нужной температуры. Конечно, этот вариант требует значительно больше затрат как при монтаже системы, так и при обслуживании. Зато эта схема устройства отопительной системы позволяет обеспечить одинаковую температуру во всех отапливаемых помещениях.

## Slide 10: Отопление многоквартирного дома
Схема работы теплоузла системы отопления

## Slide 11: Отопление многоквартирного дома
Влияние радиаторов на температуру воздуха в помещении
Говоря про отопление квартиры в целом, нельзя не уделить внимание радиаторам отопления. Все-таки именно они являются главными поставщиками тепла в большинство помещений квартиры. Большая часть людей привыкла к чугунным радиаторам, которые начали устанавливать в домах почти столетие назад.
Владельцы жилья красят их, завешивают шторами и тюлем и даже устанавливают специальные ширмы, чтобы их скрыть.
А ведь любые преграды уменьшают теплоотдачу, из-за чего температура в помещении может упасть на несколько градусов. Именно поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать более современные виды радиаторов.

## Slide 12: Отопление многоквартирного дома
Радиаторы из различных материалов
1. Алюминий. Материал – легкий, обладающий высокой теплопроводностью и изящный. Его не нужно красить, нагревается очень быстро, и через считанные минуты начинает отдавать тепло помещению. Увы, у него есть минусы. Например, вода с повышенной кислотностью может со временем нанести радиаторам отопления непоправимый вред. Кроме того, алюминий является довольно пластичным и мягчим материалом. Слишком высокое давление (чаще всего на первых этажах 12-16-этажных зданий) может просто разорвать их.
2. Сталь. Выглядят эти радиаторы не плохо. Так же как и алюминиевые, очень быстро нагреваются и передают тепло окружающему помещению.
Высокая прочность позволяет изготавливать довольно миниатюрные радиаторы, которые, благодаря хорошей теплопередаче, способны поддерживать нужную температуру в помещении. Высокая прочность гарантирует, что даже при высоком давлении радиаторы не будут повреждены. Единственный минус – высокое содержание кислорода в воде может негативно воздействовать на внутреннюю стенку «батареи».

## Slide 13: Отопление многоквартирного дома
Радиаторы из различных материалов
3. Чугун. Современные технологии позволяют изготавливать довольно миниатюрные и привлекательные радиаторы из чугуна. Они не только обладают высокой прочностью, но и не боятся повышенной кислотности воды или большого содержания кислорода. Их производят в России, Беларуси и некоторых странах Европы. Стоимость этих радиаторов сравнительно невысока, что делает их популярными во многих странах мира.

## Slide 14: Спасибо за внимание